| MÁY HÚT KHÓI TORINO FS303-60/70/90 | Hướng dẫn để lắp đặt, sử dụng và bảo trì |
| --- | --- |

| Sử dụng Có hai hệ thống: - Hệ thống khí thải bên ngoài - Hệ thống tuần hoàn (lọc) Sử dụng máy hút Thông tin quan trọng! Trước khi sử dụng máy hút lần đầu, thực hiện việc kiểm tra như sau: a. Mở lưới hút b. Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị được lựa chọn để hút khí/tuần hoàn nằm ở vị trí chính xác A- hút khí bên ngoài . F – tuần hoàn (hình 1) A – Hút khí bên ngoài: tháo bộ lọc than hoạt tính (nếu có) F – Tuần hoàn: Kiểm tra để đảm bảo rằng bộ than hoạt tính đã được lắp vào c. Lắp lại lưới hút. Nên bật máy hút chạy trong một vài phút trước khi bắt đầu nấu và sau khi nấu ăn xong nên để máy hoạt động trong khoảng 10 phút để đảm bảo rằng mùi tỏa ra đã được hút hết. Trên thiết bị, có các công tắc kiểm soát, mà thay đổi theo loại máy hút Việc bảo trì Trước khi thực hiện việc bảo trì nên ngắt nguồn điện Bộ lọc mỡ Bộ lọc mỡ sẽ chặn lại các phân tử mỡ lơ lửng 1) Bộ lọc tổng hợp: trong trường hợp sử dụng thông thường, rửa một tháng một lần và thay định kỳ mỗi 6-12 tháng 2) Bộ lọc giấy đặc biệt: không rửa được và phải được thay khi các đường vạch đỏ xuất hiện ở phần đáy của bộ lọc. 3) Bộ lọc kim loại: độ bền không giới hạn, phải được rửa hàng tháng bằng nước xà phòng ấm. Để khô trước khi lắp vào. 4) Bộ lọc nhôm căng: độ bền không giới hạn, phải được rửa hàng tháng bằng nước xà phòng ấm. Để khô trước khi lắp vào. | Bộ lọc cacbon - Không rửa được và không tái sử dụng được. - Thay mỗi 6 -8 tháng sau khi lắp (hình 2) Bộ lọc than hoạt tính với bộ gắn kiểu lưỡi lê, xoay theo chiều kim đồng hồ. Lưu ý: Việc không tuân thủ theo những quy định về làm sạch thiết bị, thay và làm sạch bộ lọc có thể sẽ gây ra hỏa hoạn. Do đó, quý khách nên tuân thủ theo những hướng dẫn này. Làm sạch Để làm sạch phía ngoài của máy hút, sử dụng một miếng giẻ được làm ẩm với rượu đã metyl hóa hay chất làm sạch dạng lỏng trung tính. Không bao giờ được sử dụng các sản phẩm có chất gây mài mòn. Thay đèn a. Ngắt máy hút từ nguồn điện. b. Tháo lưới c. Thay đèn bị hỏng với một loại cùng công xuất. Bóng đèn tròn: 40W (E14) max Lắp đặt Những khoảng cách tối thiểu này giữa các sàn lò và bộ lọc mỡ phải được tuân thủ: Tối thiểu là 600mm – sàn lò điện Tối thiểu là 700 mm – sàn lò hỗn hợp hoặc gas Nếu hướng dẫn về việc lắp đặt của sàn lò gas yêu cầu một khoảng cách lớn hơn, vui lòng tuân theo hướng dẫn đó. Đường kính của ống xả khí - ( 120mm Bản rút khí bên ngoài – (hình 3) Thiết bị có hai ống xả khí : một ở phía trước D; một ở phía sau E. Thông tin quan trọng! GEMINI VERSION: Để sử dụng lỗ E phía sau, lấy công tắc F ra khỏi lỗ (hình 3.1) Nối máy hút vào lỗ xả khói: Sử dụng vòng nối G ( bộ nối lưỡi lê) Phích cắm H là để đóng lỗ không sử dụng |
| --- | --- |

| Lưu ý! ở đường chạy ngang, ống dẫn phải hơi nghiêng (khoảng 10o) và trực tiếp hướng lên trên để có thể dễ dàng thông khí từ phòng ra bên ngoài Bản tuần hoàn (lọc) Không khí được lọc thông qua một bộ lọc than hoạt tính và được đưa lại vào phòng thông qua lưới phía trước. Nối điện Trước khi hoàn thành bất kỳ việc nối nào, đảm bảo rằng điện áp trong nhà tương ứng với điện áp nêu trên nhãn gắn bên trong máy hút. Nên gọi một kỹ thuật viên có trình độ để thực hiện việc nối điện. Thiết bị được gắn với phích cắm Nối với một ổ cắm mà tuân thủ theo các quy định hiện tại. Nếu quý khách có ý định nối nó trực tiếp với mạng cấp điện chính, tháo ổ cắm và gắn vào công tắc ba cực với một khe hở tối thiểu là 3mm. Nếu không tiếp cận được với phích cắm khi đã được cho vào ổ cắm, tuy nhiên vẫn cần phải lắp một phích cắm ba cực với khe hở tiếp xúc tối thiểu là 3mm. Thiết bị không có ổ cắm Gắn một ổ cắm hay một phích cắm ba cực với một khe hở tiếp xúc tối thiểu là 3mm. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào bị gây ra bởi lỗi của người sử dụng do việc không tuân thủ theo những hướng dẫn nói trên. Gắn vào tủ (hình 4) a. Gắn dưỡng khoan vào tường (nếu có) b. Tạo 04 lỗ ( 8mm vào tường, 2 tại điểm I, 2 tại điểm L. c. Cho 04 phích cắm giãn nở ( 8mm vào tường. d. Cho 02 bulong 5x45 tại các điểm song không được xiết quá chặt. | e. Cho máy hút vào các lỗ L, xiết chặt 02 bu lông f. Từ phía bên trong chụp hút, cho hai bu lông khác cỡ 5 x 45 vào các lỗ L. Lưu ý! - Không được nối máy hút với ống khói của những thiết bị khác mà chạy trên các nguồn năng lượng, ngoài nguồn năng lượng điện. - Khi máy hút được sử dụng cùng thời gian với các thiết bị khác mà chạy trên những nguồn năng lượng khác, chứ không phải là điện, việc cung cấp phải được thực hiện cho nguồn cung cấp khí đủ. - Không được nấu thức ăn trên ngọn lửa phía dưới của máy hút. Việc sử dụng ngọn lửa không được bảo vệ rất nguy hiểm cho bộ lọc và có thể sẽ gây ra hỏa hoạn. Do đó, không bao giờ được sử dụng lửa không được bảo vệ dưới máy hút. Khi chiên thực phẩm, không bao giờ được để lửa quá lớn vì dầu chiên có thể sẽ bắn lên. - Vui lòng tuân thủ theo những chỉ dẫn chính thức liên quan đến vấn đề thải khí - Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng của máy hút hay việc bắt lửa do việc không tuân thủ theo những chỉ dẫn nêu trên. |
| --- | --- |